# Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий

# Приложения к СанПиН 2.1.2.2645-10 Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

| Наименований помещений | Температура воздеха, °С | Результирующая температура,°С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный период года |
| Жилая комната | 18-24 | 17-23 | 60 | 0,2 |
| То же, в районах наиболее холодной пятидневки (минус 31°С и ниже) | 20-24 | 19-23 | 60 | 0,2 |
| Кухня | 18-26 | 17-25 | Н/Н* | 0,2 |
| Туалет | 18-26 | 17-25 | Н/Н | 0,2 |
| Ванная, совмещенный сан.узел | 18-26 | 17-25 | Н/Н | 0,2 |
| Межквартирный коридор | 16-22 | 15-21 | 60 | 0,2 |
| Вестибюль, лестничная клетка | 14-20 | 13-19 | Н/Н | 0,3 |
| Кладовые | 12-22 | 11-21 | Н/Н | Н/Н |
| Теплый период года |
| Жилая комната | 20-28 | 18-27 | 65 | 0,3 |

ГОСТ Р 51617-2000 (нормативы температуры в помещениях)

| Помещение | Температура воздуха в помещениях в холодный период года, °С | Кратность воздухообмена в 1 ч, м3/ч, по вытяжке (по притоку) или количество удаляемого воздуха из помещений |
| --- | --- | --- |
| Жилая комната квартиры или общежития | 18(20) | 3 м3 на 1 м2 жилых помещений |
| То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже | 20(22) | То же |
| Кухня квартиры и общежития, кубовая: |  |  |
| а) с электроплитами | 18 | Не менее 60 м3/ч |
| б) с газовыми плитами | 18 | Не менее 60 м3/ч при 2-комфорочных плитах, не менее 75 м3/ч при 3-комфорочных плитах, не менее 90 м3/ч при 4-конфорочных плитах |
| Сушильный шкаф для одежды и обуви в квартире | - | 30 м3/ч |
| Ванная | 25 | 25 м3/ч |
| Уборная индивидуальная | 18 | 25 м3/ч |
| Совмещенное помещение уборной и ванной | 25 | 50 м3/ч |
| То же, с индивидуальным нагревом | 18 | 50 м3/ч |
| Умывальная общая | 18 | 0,5 |
| Душевая общая | 25 | 5 |
| Уборная общая | 16 | 50 м3/ч на 1 унитаз и 25 м3/ч на 1 писсуар |
| Гардеробная комната для чистки и глажения одежды, умывальная в общежитии | 18 | 1,5 |
| Вестибюль, общий коридор, передняя в квартирном доме, лестничная клетка | 16 | - |
| Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка в общежитии | 18 | - |
| Постирочная | 15 | 7 (не менее 4) |
| Гладильная, сушильная в общежитиях | 15 | 3 (не менее 2) |
| Кладовые для хранения личных вещей, спортивного инвентаря; хозяйственные и бельевые в общежитии | 12 | 0,5 |
| Палата изолятора в общежитии | 20 | 1 |
| Машинное помещение лифтов | 5 | Не менее 0,5 |
| Мусоросборная камера | 5 | 1 (через ство |