От места установки рекламной конструкции   район пр-кт Ленина, д.1 до линии установки ближайшего дорожного знака по ходу движения справа  установлен дорожный знак и составляет 30,0 м.

Расчет коридора безопасности:

Знак:  2.1 «Главная дорога»

–  габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части, м и составляет 3,5 м;

- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части, принимается равной 1,2 м;

= ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции, м и составляет 1,75 м;

– расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака м и составляет 1,75 м;

- минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака – 24676 м;

= 75,4 м.

= 4,18 м.

- ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции, м и составляет 1,75 м;

–  расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м и составляет 15 м;

- высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля), м и составляет 5 м;

- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части, принимается равной 1,2 м.

Схема расстановки дорожных знаков

От места установки рекламной конструкции   район пр-кт Шахтеров, д.21 до линии установки ближайшего дорожного знака по ходу движения справа  установлен дорожный знак и составляет 60,0 м.

Расчет коридора безопасности:

Знак:  2.21 «Главная дорога»

8.13 «Направление главной дороги»

–  габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части, м и составляет 4,5 м;

- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части, принимается равной 1,2 м;

= ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции, м и составляет 1,75 м;

– расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака м и составляет 4,0 м.

- минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака = – 110,1 м;

= 75,4 м.

= 7,18 м.

- ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции, м и составляет 1,75 м;

–  расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м и составляет 15 м;

- высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля), м и составляет 5 м;

- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части, принимается равной 1,2 м.

Схема расстановки дорожных знаков

От места установки рекламной конструкции в  районе ул.40 лет Октября, д.2 по ходу движения слева или справа от проезжей части до линии установки ближайшего дорожного знака белее 75,4 м. В данном случае расчет границ коридора безопасности не целесообразен.

Схема расстановки дорожных знаков

От места установки рекламной конструкции   район ул.Черняховского по ходу движения слева или справа от проезжей части до линии установки ближайшего дорожного знака белее 75,4 м. В данном случае расчет границ коридора безопасности не целесообразен.

Схема расстановки дорожных знаков

От места установки рекламной конструкции   район БАТП по ходу движения слева или справа от проезжей части до линии установки ближайшего дорожного знака белее 75,4 м. В данном случае расчет границ коридора безопасности не целесообразен.

Схема расстановки дорожных знаков

От места установки рекламной конструкции   район «Баррель» по ходу движения слева или справа от проезжей части до линии установки ближайшего дорожного знака белее 75,4 м. В данном случае расчет границ коридора безопасности не целесообразен.

Схема расстановки дорожных знаков

От места установки рекламной конструкции   район «Сосняк» по ходу движения слева или справа от проезжей части до линии установки ближайшего дорожного знака белее 75,4 м. В данном случае расчет границ коридора безопасности не целесообразен.

Схема расстановки дорожных знаков