УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский» Трубин О.Б. «_____»_______________2013 г. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА По адресу: г. Березовский, б/р Комсомольский, д.14

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 покрытия | 356 |
| 2. |  | Разборка мелких покрытий из листовой стали | м труб и покрытий | 76,8 |
| 3. |  | Демонтаж стоек для радиотрансляционных сетей | 1 стойка | 1 |
| 4. |  | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм | м2 стяжки | 356 |
| 5. |  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм | м2 стяжки | 356 |
| 6. |  | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 кровли | 396 |
| 7. |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | м2 кровли | 356 |
| 8. |  | Техноэласт ЭКП верхний слой | м2 | 405.84 |
| 9. |  | Техноэласт ЭПП нижний слой | м2 | 412.96 |
| 10. |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм | м | 96,8 |
| 11. |  | Техноэласт ЭКП (верхний слой) | м2 | 22.07 |
| 12. |  | Техноэласт ЭПП нижний слой | м2 | 22.46 |
| 13. |  | Устройство покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали | м2 покрытия | 76,8 |
| 14. |  | Установка воронок водоприемных | 1 воронка | 1 |
| 15. |  | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | м | 12 |
| 16. |  | Оштукатуривание поверхности вентиляционных шахт | м2 поверх | 5 |
| 17. |  | Окраска известковыми составами по штукатурке | м2 | 40,5 |
| 18. |  | Установка зонтов над шахтами | 1 зонт | 4 |
| 19. |  | Обрамление проемов угловой сталью | кг | 60 |
| 20. |  | Зонты вентиляционные | шт. | 4 |
| 21. |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4 |
| 22. |  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0.08 |
| 23. |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | м2 покрытия | 12 |
| 24. |  | Профнастил оцинкованный | кг | 94 |
| 25. |  | Шурупы-саморезы | шт. | 24 |
| 26. |  | Навеска плотничных дверей | м2 | 1,7 |

| Составил: |  |
| --- | --- |