УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский» Трубин О.Б. «_____»_______________2013 г. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА По адресу: г. Березовский, ул. Школьная, д.7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 1000 |
| 2. | Разборка мелких покрытий из листовой | м .п. | 50 |
| 3. | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 60 мм | м2 стяжки | 860 |
| 4. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 60 мм | м2 стяжки | 860 |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 кровли | 1042 |
| 6. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | м2 кровли | 860 |
| 7. | Техноэласт ЭКП сланец серый (верхний слой) | м2 | 980.4 |
| 8. | Техноэласт ЭПП нижний слой | м2 | 997.6 |
| 9. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм | м | 240 |
| 10. | Техноэласт ЭКП сланец серый (верхний слой) | м2 | 207.48 |
| 11. | Техноэласт ЭПП нижний слой | м2 | 211.12 |
| 12. | Устройство покрытия парапета из из листовой оцинкованной стали | м2 покрыт. | 60 |
| 13. | Установка воронок водоприемных | 1 воронка | 4 |
| 14. | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (0,05м2) под канализационные трубы | шт | 16 |
| 15. | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 | 0.5 |
| 16. | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м труб | 30 |
| 17. | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м труб | 30 |
| 18. | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (ливневка) | м труб | 40 |
| 19. | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0.1 |
| 20. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа помещения выхода на кровлю | м2 | 12 |
| 21. | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной 7,8 мм | кг | 93,6 |
| 22. | Шурупы-саморезы со специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) | шт. | 24 |
| 23. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных В чердачном помещении | м2 | 2,5 |
| 24. | Установка оконных блоков на продухи чердачного помещения | м2 проемов | 2,5 |
| 25. | Скобяные изделия для оконных блоков | компл. | 10 |
| 26. | Смена жалюзийных решеток | шт | 4 |

| Составил: |  |
| --- | --- |