УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский» Трубин О.Б. «_____»_______________2013 г. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА По адресу: г. Березовский, ул. Карбышева , д.11а

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 200 |
| 2. | Демонтаж козырьков вентшахт. | шт. | 10 |
| 3. | Оштукатуривание поверхности вентиляционных шахт | м2 | 30 |
| 4. | Заполнение бетоном отдельных мест | 1 м3 | 0.5 |
| 5. | Ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков кровельных плит покрытия монтажной пеной | м стыка | 655 |
| 6 | Заделка швов полимерцементным составом | м стыка | 655 |
| 7. | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | м2 кровли | 1778 |
| 8. | Устройство мастичной кровли в один слой | м2 поверх | 1778 |
| 9. | Устройство мастичной кровли второй слой | м2 | 1778 |
| 10. | Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом | 1 м покрытия | 803,84 |
| 11. | Окраска огрунтованных бетонных поверхностей эмалью ХП-799 | м2 поверхности | 1778 |
| 12. | Устройство лестниц выхода на кровлю | 1 м2 | 5 |
| 13. | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения | 1 зонт | 5 |
| 14. | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | кг | 40 |
| 15. | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные | шт. | 5 |
| 16. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 40 |
| 17. | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | м | 5 |
| 18. | Установка чердачных люков в перекрытиях | м2 проемов | 4,25 |
| 19. | Скобяные изделия на люки | компл. | 5 |
| 20. | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 3,4 |

| Составил: |  |
| --- | --- |